МАШИНА ОВОЩЕРЕЗНАЯ

РУЧНАЯ

Руководство по эксплуатации

Содержание

1.           Назначение изделия……………………………….. 3

2.           Технические характеристики……….......................3

3.           Требования безопасности……………………….... 3

4.           Комплектность……………...…...…………………4

5.           Сборка и подготовка к работе ………………….... 4

6.           Порядок работы…………………………………….4

7.           Схема сборки    …………………………………… 5

8.           Хранение и транспортировка……………………..6

9.           Гарантийные обязательства……………………….6

10.         Свидетельство о приёмке    ……………………….6

Внимание! Требуйте от продавца заполнения сведений о продаже. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. Назначение изделия

Машина овощерезная ручная (далее - овощерезка) предназначена для измельчения фруктов и овощей, в т.ч. корнеплодов, а также бахчевых культур с целью использования в качестве корма животным и птицам, а также добавки к кормовым смесям.

2. Технические характеристики

1. Габариты в собранном виде, мм:

длина……………………………………………………………...340

ширина……………………………………………………………340

высота……………………………………………………………. 600

2. Масса,  кг……………………………………………………………  7.5

3. Требования безопасности

1. При работе овощерезкой не проталкивать пальцы между корпусом и барабаном во избежание порезов и травм.

2. Не допускать к работе с овощерезкой детей.

3. Перед закладкой в корпус продуктов проверить на наличие твердых посторонних предметов.

4. После работы овощерезку следует вымыть, высушить.

5. Хранить овощерезку следует в сухом помещении.

4. Комплектность

1. Корпус овощерезки (1)                                                                    1 шт.

2. Измельчительный барабан (2)                                                        1 шт.

3. Подставка (3)                                                                                    1 шт.

4. Желоб для выхода готового продукта (4)                                      1 шт.

5. Рукоятка (5)                                                                                       1 шт.

6. Скоба со втулкой (6)                                                                         2 шт.

7. Гайка М10 (7)                                                                                    1 шт.

8. Болт М6x16 (8)                                                                                  8 шт.

9. Гайка М6 (9)                                                                                      8 шт.

10. Шайба диаметр 6 мм (10)                                                               8 шт.

11. Руководство по эксплуатации                                                       1 шт.

12. Потребительская тара                                                                     1 шт.

5. Сборка и подготовка к работе

Соберите овощерезку согласно схеме.

1. Одеть скобы (6) на ось барабана (2) и через отверстия (11) с помощью болтов (8) и гаек (9) закрепить барабан на подставке (3). Закрутить рукоятку (5) на оси барабана и законтрогаить гайкой (7). Барабан должен свободно вращаться, не задевая основания.

2. Установить корпус овощерезки (1)  на подставку (3), так, чтобы скобы (6) были снаружи корпуса. Вставить болты (8) и шайбы (10) в корпус овощерезки и в отверстия (12) подставки (3). Желоб (4) закрепить снизу подставки (3) через шайбы (10) гайками (9) и болтами (8), вставленными в отверстия (12).

3. Отрегулировать зазор 3-5 мм между барабаном (2) и корпусом (1) с помощью прорезей в корпусе. Далее затянуть гайки (9) и болты (8) и приступить к работе.

4. От зазора между корпусом и барабаном зависит величина и количество готового продукта. При необходимости отрегулируйте зазор.

6. Порядок работы

1. Установите овощерезку на ровную поверхность.

2. Подставьте под желоб для выхода готового продукта ведро или др. емкость.

3. Загрузите в корпус овощерезки продукты для измельчения, и с помощью рукоятки вращайте барабан и получайте готовый продукт.

7. Хранение и транспортировка

1. Транспортирование  и  хранение овощерезки осуществлять в индивидуальной упаковке.

2. Защищайте овощерезку от дождя и сырости.

8. Гарантийные обязательства.

Изготовитель овощерезной машины ручной ООО «Электросельхозбытизделия». Адрес изготовителя: РФ, 456306 г. Миасс, Челябинская область.

1. Гарантийный срок эксплуатации -6 месяцев со дня продажи изделия

2. Если в течении действующего срока изготовитель будет уведомлён о дефекте в овощерезке, изготовитель обязуется заменить дефектное изделие   по своему выбору либо отремонтировать.

3. Изготовитель не несёт обязательств по замене или возмещению до тех пор, пока покупатель не возвратит дефектное изделие.

4. Ответственность за сохранность документов, подтверждающих дату покупки,  возлагается на покупателя.

Гарантия не распространяется на изделия с дефектами, возникшими в результате эксплуатации с нарушением требований.

9. Свидетельство о приёмке

Дата выпуска________________________________________________20    г.

Заводской №______________________________________________________

ШТАМП ОТК_________________

Для заметок

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Миасс 2014 г.