ООО  «Электросельхозбытизделия»

Измельчитель

Кормов

Бытовой

БИК-103-М

Руководство по эксплуатации

Схема расположения элементов Измельчителя кормов

2 1 1.Измельчитель кормов 2.Бункер подачи кормов 5 3.Шнур питания 6 4.Выключатель 5.Ручка регулятора 6.Задвижка для регулировки подачи зерна 4 3

Виды ножей.

7. Нож для корнеплодов 8. Нож для травы 9. Нож для зерна, устанавливается только вместе с ситом (10) 10. Сито. Необходимо устанавливать при измельчении зерна. Устанавливается только с ножом для зерна (9)

СОДЕРЖАНИЕ

- Назначение изделия……………………………3

- Технические характеристики………………….3

- Комплектность…………………………………4

- Требования безопасности……………………..4

- Принцип работы……………………………….5

- Техническое обслуживание…………………...5

- Правила хранения…...........................................5

- Гарантия производителя………………………6

- Свидетельство о приёмке……………………..6

ВНИМАНИЕ! Требуйте от продавца заполнения сведений о Продаже. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Измельчитель кормов БИК-103-М предназначен для измельчения зерна, корнеплодов, свежей травы, в бытовых условиях.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Производительность:

*   Корнеплоды                                                                                              500  кг./Час

*   Трава                                                                                                          150 кг./Час

*   Зерно                                                                                                          200 кг./Час

2.2Электротехнические характеристики:

*   Номинальное напряжение, В.                                                                 220

*   Номинальная частота, Гц.                                                                       50

*   Потребляемая мощность, Вт.                                                                  1000

2.3 Габаритные размеры:

*   Длина, мм                                                                                                   280

*   Ширина, мм                                                                                                280

*   Высота, мм                                                                                                  360

*   Масса, кг                                                                                                      9

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1.   Измельчитель кормов (1)                                                                        1 шт.

2.   Руководство по эксплуатации                                                                 1 шт.

3.   Упаковочная тара                                                                                      1шт.

4.   Нож для корнеплодов (7)                                                                          1шт.

5.   Нож для травы (8)                                                                                      1 шт.

6.   Нож для зерна (9)                                                                                       1 шт.

7.   Сито (10)                                                                                                     1 шт

.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. «Измельчитель кормов» (далее Измельчитель) относится к бытовым приборам класса 1, работающих под надзором, поэтому не оставляйте измельчитель без надзора во время работы; 2. Запрещается эксплуатация Измельчителя детьми!;

3.Запрещается эксплуатация  Измельчителя  без установленного  и  зафиксированного кожуха;

4.   При  появлении  запаха  гари  или  дыма  немедленно  отключите  Измельчитель  от  сети  электропитания;

5.   Корпус  Измельчителя  необходимо  заземлить с  помощью  гибкого медного  провода  сечением  не  менее 2,5  мм;

6.   Не  вводите  руки и  посторонние  предметы  в  корпус  работающего Измельчителя;

7.   Немедленно  отключите Измельчитель  в  случае перегруза  двигателя  и/или  заклинивания  ножа,  (ненормальный  режим  работы  двигателя  определяется  по  звуку);

ВНИМАНИЕ! 8. Осмотр, чистку, сборку и разборку производите только после полной остановки двигателя и отсоединения вилки шнура электропитания от сети. 9. Периодически проверяйте степень износа ножей. 10. При измельчении зерна периодически проверяйте сито, при появлении порывов на его поверхности сито подлежит замене.

11.  Не мойте Измельчитель  под  струёй воды  и  не  допускайте  попадание  влаги  на  электродвигатель.

5. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Измельчитель поступает в продажу собранным  для измельчения зерна

1.   Измельчение зерна:

а.    Включить Измельчитель в сеть при крайнем левом положении ручки регулятора(5);

б.   Включить Измельчитель выключателем (4),  и  повернуть ручку регулятора в положение «Зерно», при этом задвижка подачи зерна  (6) должна быть закрыта полностью;

в.   Засыпать зерно в бункер (2) и открыть задвижку.

2.  Измельчение корнеплодов:

а.   Снять сито (10) и нож для зерна  (9), и поставить нож для

корнеплодов (7), при этом задвижку подачи зерна (6) открыть

полностью;

б.   Включить Измельчитель в сеть при крайнем  левом положении ручки

регулятора (5);

в.   Включить Измельчитель выключателем (4), и повернуть ручку

регулятора в положение «Корнеплоды»;

Внимание! При измельчении Корнеплодов запрещается устанавливать ручку регулятора в положение «Зерно» и «Трава», это может привести к поломке Измельчителя

г.   Засыпать корнеплоды  в бункер (2).

3.   Измельчение травы:

а.   Установите нож для травы;

б.   Включить Измельчитель в сеть при крайнем левом  положении ручки

регулятора (5);

в.   Включить Измельчитель выключателем (4), и  повернуть ручку

регулятора в положение «Трава»;

Внимание! При измельчении Травы запрещается устанавливать ручку регулятора в положение «Зерно», это может привести к поломке Измельчителя

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1.   По окончании работы  отключите Измельчитель от сети.

2.   Удалите остатки измельчённого корма, исключив попадание влаги на

Двигатель.

3.   Протрите насухо.

4.   По мере затупления ножа произведите его заточку.

5.   В случае попадания влаги на электродвигатель его следует тщательно

Просушить.

6.   После измельчения зерна проверьте сито (10), если на его поверхности

появились порывы, оно подлежит замене.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

1.   Транспортирование  и  хранение Измельчителя  осуществлять в

Индивидуальной упаковке.

2.   Защищайте измельчитель от дождя и сырости.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель Измельчителя: ООО «Электросельхозбытизделия». Адрес изготовителя: РФ, 456306 г. Миасс, Челябинская область

1.   Гарантийный срок эксплуатации изделия-6 месяцев со дня продажи.

2.   Изготовитель  обязуется  в  течение гарантийного срока  исправлять

Дефекты Измельчителя или заменить его.

3.   В случае отсутствия отметки о продаже, гарантийный срок исчисляется

со дня выпуска Измельчителя.

4.   Ответственность  за  сохранность  документов  подтверждающих дату

Покупки  возлагается на покупателя.

Гарантия  не  распространяется  на  Измельчители  с дефектами

возникшими  в  результате  неправильной  эксплуатации:

- наличие следов жидкости внутри Измельчителя (коррозия деталей)

- следы перегрузки  (одновременное сгорание обмотки якоря и статора,

сгорание якоря и статора с оплавлением изоляционных втулок якоря);

- нарушение сроков технического обслуживания  (наличие большого

количества угольной пыли, не произведена замена смазки).

Гарантия с Измельчителя снимается в случае:

- подключения в электрическую сеть с параметрами (напряжение, частота) отличными от указанных в этом руководстве по эксплуатации;

- появление дефектов вызванных действием непреодолимой силы ( пожар, наводнение и пр. )

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Дата выпуска________________________________________________20  г.

Заводской №________________________________________________

ШТАМП ОТК______________

Гарантийный талон №1

Заводской №_______________________________________________________ Дата продажи______________________________________________________ Причина отказа ____________________________________________________ __________________________________________________________________ Выполненные работы_______________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________ Ремонт произвёл: __________________________________________________ Подпись: _________________________________________________________ Дата ремонта: _____________________________________________________

-------------------------------------------------------------------

Гарантийный талон №2

Заводской №_______________________________________________________ Дата продажи______________________________________________________ Причина отказа ____________________________________________________ __________________________________________________________________ Выполненные работы_______________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________ Ремонт произвёл: __________________________________________________ Подпись: _________________________________________________________ Дата ремонта: _____________________________________________________

Миасс 2014